Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» (ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»)

Инструкция

по электробезопасности

для обучающихся

ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»

ИО-03-2017

г. Екатеринбург

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» (ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» _____________ Ф.Г.Исламгалиев «1» сентября 2017г. Приказ от « 16 » августа 2017г. № 337-ОД |
| --- | --- | --- |

Инструкция

по электробезопасности

для обучающихся

ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»

ИО-03-2017

Настоящая инструкция устанавливает общие требования по электробезопасности для обучающихся при проведении различного рода занятий и мероприятий в учреждении, а также определяет порядок работы (обращения) с электрооборудованием в различных местах пребывания (общежитиях, гостиницах и т.д.).

Действие настоящей инструкции распространяется на всех обучающихся участвующих в учебно-воспитательном процессе и иных мероприятиях проводимых учреждением независимо от места проведения.

Знание и точное выполнение настоящей инструкции является обязательным для всех обучающихся.

I. Общие требования безопасности

1.1. Основными причинами поражения электрическим током являются:

- использование неисправных электроприборов и электрооборудования;

- случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к открытым токоведущим частям (оголенным проводам, контактам электроприборов, шинам и т.п.);

- прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением из-за неисправности изоляции или заземляющих устройств;

- возникновение шагового напряжения на поверхности земли в результате замыкания провода на землю и др.

1.2. К электроприборам (электрооборудованию) относятся:

- компьютер;

- швейная машина;

- электроутюг;

- музыкальные электроинструменты;

- аудиомагнитофон и т.д.

1.3. К занятиям с использованием электрооборудования допускаются обучающиеся прошедшие инструктаж по электробезопаснсти, по правилам пожарной безопасности, инструктаж о мерах безопасности при работе с конкретным электрооборудованием.

1.4. Обучающийся должен:

- брать и использовать различные электроприборы или электрооборудование при проведении занятий или мероприятий разрешается только с разрешения и в присутствии педагога (организатора мероприятий);

- бережно относиться к электрооборудованию и использовать его по назначению;

- знать и выполнять настоящую инструкцию.

1.5. Обучающемуся запрещается:

- открывать электрощиты, находящиеся в учреждении, заходить в электрощитовые и другие электротехнические помещения;

- прикасаться к провисшим, оборванным висящим или лежащим на земле проводам (в случае их обнаружения);

- приближаться к оборванным проводам, лежащим на земле на расстояние ближе 8 метров - это расстояние является зоной «шагового напряжения». (В случае попадания в зону «шагового напряжения» запрещается отрывать подошвы от поверхности земли. Передвигаться следует в сторону удаления от провода «гусиным шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги);

- влезать на крыши строений, где вблизи проходят линии электропередач, а также на опоры высоковольтных линий электропередачи, играть под ними, разводить костры, разбивать изоляторы на опорах, делать на провода набросы проволоки и других предметов.

II. Требования электробезопасности перед началом работы с электрооборудованием

2.1. Обучающийся должен:

- внимательно слушать объяснение принципа выполнения работ с электрооборудованием;

- перед включением электроприбора проверить исправность розетки, электровилки и электропровода (электрошнур электроприбора) на отсутствие нарушения изоляции;

- перед подключением электроприбора к сети убедится, что ее напряжение соответствует техническим данным прибора;

- соблюдать порядок включения электроприборов в сеть: сначала подключить к прибору шнур, а затем к сети. Отключение прибора производить в обратной последовательности.

III. Требования электробезопасности во время работы с электрооборудованием

3.1. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы, обучающийся должен отсоединить оборудование от электросети.

3.2. Обучающемуся запрещается:

- повреждать изоляцию электропровода сетевого электрошнура и вилку электроприбора, электропроводку, выключатели, розетки, электросветильники и другие электроприборы, имеющиеся в учреждении (и иных местах пребывания);

- пользоваться выключателями, вилками, с разбитыми корпусами, неисправными электрооборудованием с поврежденной электроизоляцией сетевого электрошнура, обуглившимися и перекрученными шнурами, также дотрагиваться до оголенных проводов;

- самостоятельно ремонтировать электропроводку, выключатели, розетки, электросветильники, электроприборы;

- вставлять в розетки неисправные электроприборы и любые посторонние предметы;

- вставлять вилку в штепсельную розетку мокрыми руками;

- включать электрооборудование при снятом корпусе;

- использовать не в соответствии с назначением включенное в электросеть электрооборудование;

- перегружать электросеть (то есть включать в одну розетку непосредственно или через тройники и удлинители электрооборудование);

- загораживать вентиляционные отверстия (предусмотренные для предотвращения перегрева);

- допускать перегревание, переохлаждение, а также попадание влаги и пыли внутрь электрооборудования;

- допускать в процессе эксплуатации повреждение электрошнура и нарушения его контактов в вилке;

- эксплуатировать электрооборудование, стоя на токопроводящем полу (металлическом, мокром и т.п.);

- прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящемуся под напряжением электрооборудованию;

- переносить электрооборудование, включенное в электросеть;

- наполнять водой из водопроводной системы электронагревательные приборы (электрочайники, утюг и т.п.), включенные в электросеть;

- прикасаться к нагреваемой воде, и сосуду (если он металлический), при включенном в сеть нагревателе;

- ставить на электрооборудование посуду или иные предметы с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и т.п.), ставить тяжелые предметы на корпус;

- вешать цветочные горшки над электрическими проводами;

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек;

- оставлять без присмотра включенное электрооборудование в электросеть;

- тянуть руками за электропровод при отсоединении электровилки из розетки.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Обучающийся должен:

- при обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей электрических щитов сообщить педагогу (организатору мероприятия);

- при попадании влаги на электрооборудование немедленно отключить от электросети оборудование, сообщить педагогу (организатору мероприятия). Собрать влагу мягкой салфеткой, затем дать возможность влаге окончательно высохнуть. Приступать к дальнейшей работе только с разрешения педагога (организатора мероприятия);

- при появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить электрооборудование от электросети и сообщить об этом педагогу (организатору мероприятия);

- в случае возгорания электрооборудования немедленно отключить электрооборудование от электросети, организованно под руководством педагога (организатора мероприятия) покинуть помещение.

4.2.	Обучающемуся запрещается самостоятельное тушение электрооборудования. *(Тушение горящего электрооборудования находящегося под напряжением осуществляется углекислотными или порошковыми огнетушителями, использовать воду для тушения запрещено!).

V. Требования безопасности по окончании работы с электрооборудованием

5.1. Уходя из помещения, выключить электрооборудование соблюдая последовательность отключения;

5.2. При необходимости убрать электрооборудование в места его хранения.

VI. Знаки безопасности

6.1. Для предотвращения случайного проникновения в электроустановки, и тем самым предотвращения поражения электрическим током людей, существуют специальные предупреждающие знаки и плакаты. Знаки вывешиваются или наносятся на опоры воздушных линий электропередачи любого напряжения, двери различных электрощитов, в которых находится электрооборудование, на ограждениях и заборах, огораживающих электроустановки. Наличие таких знаков подразумевает запрет проникновения в электроустановки или подъем на опору линии электропередачи.

Знаки предупреждают человека об опасности поражения электрическим током. Пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их – недопустимо!

Специалист по охране труда						  Е.В. Невьянцева

и технике безопасности

«1» сентября 2017г.